Передвижной медицинский комплекс. Мобильный флюорограф Садко Next Луидор 2250JD

Общие характеристики продукта

| Описание | Передвижной медицинский комплекс 2250JD. Мобильный флюорограф |
| --- | --- |
| Базовый автомобиль | ГАЗ С41А23 Садко Next 4x4 |
| Полная масса, кг | 6850 |
| Пассажировместимость, чел. | до 2 пассажиров |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 6325 Х 2475 Х 3630 |
| Колёсная база, мм | 3770 |
| Двигатель | ЯМЗ-53443 |
| Привод | 4x4 (полный) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Модификация | Луидор 2250JD |
| Компоновка |  |

Чертёж

Описание

Базовое шасси

- ГАЗ С41А23 Садко Next 4x4

Кузов-фургон

- Технология изготовления: бескаркасная (из сэндвич-панелей)

- Толщина панелей: не менее 50 мм

- Материал внешней обшивки: армированный стекловолокном пластик

- Материал внутренней обшивки: армированный стекловолокном пластик

- Утеплитель: экструдированный пенополистерол

- Цветографическое оформление в соответствии с ГОСТ 28385

- Окно с форточкой по левому борту

- Лестница с поручнями для доступа в фургон в сложенном состоянии в отсеке под фургоном

- Кузов-фургон разделен на два отсека перегородкой с дверью. Перегородка рентгенозащитная, со свинцовой прослойкой толщиной не менее 2 мм

- Ящик с замком для электрогенератора по правому борту

- Дизельный генератор

- Отсек для бортового ввода по правому борту

- Отсек для хранения инструментов по левому борту

- Светодиодные дополнительные габаритные огни белого цвета на передней стенке, красного цвета на задней стенке, маркерные огни оранжевого цвета в нижней части кузова по правому и левому борту

Рабочий салон

- Стеллажи

- Место для переодевания пациента (занавес, крючки для размещения одежды)

- Рабочий стол специалиста

- Стол-тумба

- Нестационарное кресло на колесиках

- Напольное покрытие: водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее. В полу предусмотрен закрывающийся люк для слива воды

- Пульты управления отопителем и кондиционером

- Панель управления дополнительным оборудованием

- Переговорные устройства

- Датчик температуры и панель устройства контроля температуры

- Пульт управления рентгенографическим аппаратом

- Пульт управления подачей электрического питания на рентгенографический аппарат

- Распределительный щит

- Розетки 220 В

- Wi-Fi роутер

- ЭВМ с блоком бесперебойного питания

- Автономный пожарный извещатель

Процедурный кабинет

- Кабинет укрыт по всему объему свинцовым листом толщиной не менее 2 мм

- Аппарат рентгенографический цифровой сканирующий

- Кабель внешнего подключения внешней сети (зафиксирован в транспортном положении)

- Переговорное устройство

- Автономный пожарный извещатель

Кабина водителя

- Дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ)

- Автоматическая система зарядки дополнительной и стартерной (штатной) аккумуляторной батареи (АКБ)

- Запасные части и принадлежности (ЗИП)

Отопление и вентиляция

- Независимый жидкостный обогреватель, 4 кВт (дефлекторы выведены в каждый отсек)

- Фильтровентиляционная установка ФВУ (в каждом отсеке)

- Тепловая завеса (в каждом отсеке)

- Кондиционер напольный (дефлекторы выведены в каждый отсек)

Освещение

- Общее потолочное освещение рабочего салона и процедурного кабинета

- Освещение зоны входа/выхода

- Информационное табло «Не входить» снаружи фургона

- Информационное табло «Не входить» в рабочем салоне

Оборудование

- Аптечка

- Огнетушитель

Фотографии интерьера

О компании

ПКФ «Луидор» — крупнейший кузоводоработчик микроавтобусов и спецавтомобилей на базе цельнометаллических фургонов ГАЗ, Mercedes-Benz, Volkswagen и Lada. Производство находится 
в 40 км от Нижнего Новгорода, в городе Балахна. На территории площадью 22 гектара размещены производственные цеха, площадь которых более 26 000 м2.

ПКФ «Луидор» сегодня – это:

- 3 цеха по производству автобусов и спецавтомобилей;

- цех производства автокомпонентов (автобусные сиденья, комплектующие);

- складские помещения для хранения комплектующих; административно-бытовые помещения;

- логистический центр вместимостью 1500 машино-мест;

Производственная система ПКФ «Луидор» соответствует требованиям «Мерседес-Бенц РУС», «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ», что подтверждается на ежегодной основе. Система менеджмента качества соответствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим использовать передовые технологии производства и выпускать продукцию высокого качества. Для подготовки и переподготовки персонала у предприятия есть центр производственного об учения, что позволяет увеличить производительность труда и достичь требуемого уровня качества на каждом рабочем месте.

Для просмотра презентации перейдите по ссылке

Или считайте QR-код